C型 技术参数

*1、MP-2溶出分析仪，具有电位溶出和极谱伏安两大功能（双功能）。

*2、检测项目：全血60μl可检测铅、锌、铁、钙、镁、铜、磷、镉、硒、九项微量元素及头发、尿液、精液样品中多种微量元素。

*3.仪器能实现铅、镉同测，锌、铁、钙同测。

4、血中铅的检测方法：必须符合卫生部行业标准（WS/T21—1996）。

5、仪器必须具有国家技术监督局颁布的《计量检定规程》（JJG 800－93）。

6、仪器必须具有计量标准考核证书。

7、仪器及试剂必须同时具有国家注册证。

*8、企业通过医疗器械质量管理体系ISO13485：2003及YY/T0287:2003认证.

*9、电极: 具备进口玻碳电极、滴汞电极、胶体参比电极三电极稳定系统，采用胶体电极（不用再加饱和氯化钾防止人为误差）及血蛋白沉淀剂两大核心技术，从根本上避免了试剂用量大，防止了外界污染对测量结果的影响，提高了测量的准确性。

10、工作站:双通道极谱、溶出双功能工作站，滴汞电极采用专用技术，一次调整好无需再调整。

11、占用空间小，无需气体、火焰等辅助设施，不存在安全隐患。

12、技术参数：

A电位溶出：检测下限：≤0.1μg/L，线性关系：r≥0.9990，精确度：RSD≤5%，抗先还原能力：≥5000∶1。

B 极谱：检测下限：5×10－8mol/L，线性关系：r≥0.9990，精确度：RSD≤1%，抗先还原能力：≥5000∶1。

*14、配置：品牌电脑主机1台，液晶显示器1台，彩喷打印机1台，双功能工作台（包括电极）1套。