RTCS-150-A型超声波成人或儿童身高体重测量仪

性能简介：LED数码管显示，语音报数、微型热敏纸打印机打印、可以电脑联机及和整个医院系统的联接

主要特点：
1、多次超声波测身高更准确
2、采用温度补偿电路，数据更稳定
3、微处理器控制、体检速度快捷、方便
4、自动测量、数码显示、语音报数、微型热敏纸打印机打印、配有计算  、  机接口便于储存、分析、打印，便于电脑联机及和整个医院系统的联机

技术参数：

身高测量范围：90～200cm（立式）

身高测量精度：±0.5cm

体重测量范围：5~150kg(立式)

体重测量精度：±0.1kg

仪器配置单：

主机一台（内置热敏纸打印机一台）

说明书一本

合格证一个

软件一套（含数据线和光盘）

电源线一根